Информация о продукции судостроения, выпускаемой ОАО "Колпашевская судоверфь"в ценах на
01.01. 2005 г

- Озерно-речное несамоходное судно проекта 70170

- Комплексный приемный пункт грузоподъемностью 35

- Баржа - площадка грузоподъемностью 100 тонн с аппарелью (ПР-100)

- Баржа - площадка грузоподъемностью 60 тонн с аппарелью (Пр-60)

- Баржа - площадка грузоподъемностью 25 тонн с аппарелью (ПР-25)

- Катер-метчик ВКМ-ЗМ

- Неводник самометный НС-5

- Ларевый плашкоут ПЛС-10

- Самоходный ларевый бот СЛБ-40

- Лодка рыбацкая стальная. Проект 3

- Брандвахта на 14 человек

- Плавучая база сбора икры (ПБСИ)

Озерно-речное несамоходное приемно-транспортное изотермическое судно проекта 70170

| 70170 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Главные размерения:
Длина габаритная -22,44м
Ширина -3,6м
Высота борта . -1,2м
Осадка в грузу -0,71м
Грузоподъемность -17,0 тонн
Вместимость грузовых трюмов -2 х-10,ОмЗ

Материал корпуса судна:
Сталь Ст. ЗСП 2, ГОСТ 5521-93
Толщина обшивки: днища - 4мм; скуловой подворот - 4мм; борт - 4мм; палуба - 4мм;
надстройка - Змм.

Судовые устройства:
Швартовное - кнехты стальные сварные - 7шт.
Якорное устройство - шпиль якорный ШР 6,
цепь якорная калибр - 11 / 13мм
якорь -75/100 кг

Судовые системы:
Сточно-фановая, осушительная, санитарная, система отопления, плита-котел ПК-5, система вентиляции, воздушные и измерительные трубы, система водоснабжения. Каюта, камбуз, туалет - для проживания 2-х человек.
Цена договорная
Срок изготовления - 2 месяца.

Комплексный приемный пункт грузоподъемностью 35

| КПП-35 | КПП-35 | КПП-35 | КПП-35 |
| --- | --- | --- | --- |

| КПП-35 | КПП-35 | КПП-35 | КПП-35 |
| --- | --- | --- | --- |

| КПП-35 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Главные размерения:
Длина корпуса -18м;
Ширина корпуса - 6,7. м;
Высота борта - 1 м;
Непотопляемость обеспечивается тремя поперечными и одной продольной
непроницаемыми икрсбирА^мИ,
Камбуз размером 1,7x2,5x2,1 м;
Жилое помещение размером 2x2,5x2,1 м, на 2 человека;
Душевая 1x0,9x2,1 м;
Туалет 1x0,9x2,1 м;
Палуба между правой и левой надстройкой имеет крышу;
Имеются две съемные крыши размером 5x4 м каждая (снимаются при выгрузке и
установке контейнеров). Общая высота от палубы до конька крыши 2,8 м;
Емкость для хранения топлива на 3 мЗ;
Судно оборудовано котлом для отопления помещений. Вид топлива - дрова или
уголь;
Электрооборудование на 24 В от аккумуляторов, также предусмотрено питание на
220 В от ДГ, который будет подавть электроэнергию на холодильники;
На палубе устанавливаются два 20-ти футовых контейнера размером
6100x2440x2700.
Цена судна договорная.

Баржа - площадка грузоподъемностью 100 тонн с аппарелью (ПР-100)

| (ПР-100) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Главные размерения:
Длина корпуса -32м
Ширина корпуса -6,2м
Высота борта -1,0м
Осадка в грузу -0,75м
Водоизмещение порожнем -ЗЗтн.
Корпус стальной сварной
Толщина палубы -6мм
Толщина обшивки борта -4мм
Толщина днища -4мм
Скуловой подворот -5мм
Фальшборт высота -1,1м
Цена договорная
Цилиндрическая часть корпуса разделена водонепроницаемыми переборками на 4 отсека.
Форпик и ахтерпик по всей ширине корпуса.
На палубе 8 кнехтов.
Грузовая поднимающая аппарель на носу парома оборудована ручной лебедкой ЛРС -500.
Срок постройки единичного заказа 2 месяца, а при серийном выпуске срок постройки
уменьшается в 1,5 раза.

Баржа - площадка грузоподъемностью 60 тонн с аппарелью (Пр-60)

Главные размерения:
Длина корпуса -25,3 м
Ширина корпуса -6,2 м
Высота борта -1,0м
Осадка в грузу -0,6 м
Толщина обшивки борта -4мм
Толщина днища -4мм
Толщина палубы -5мм
Грузовая аппарель оборудована лебедкой ЛРС - 500
Цена договорная
Класс Речного Регистра "Р".
Срок изготовления 1,5 месяца. Нетранспортабелен по железной дороге.

Баржа - площадка грузоподъемностью 25 тонн с аппарелью (ПР-25)

| (ПР-25) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Главные размерения:
Длина корпуса -15м
Ширина корпуса -5,5м
Высота борта -0,8м
Осадка в грузу -0,5м
Корпус стальной
Толщина палубы -5мм
Толщина обшивки днища -4мм
Толщина обшивки борта -4мм
Фальшборт высота -1,1м
Грузовая аппарель оборудована лебедкой ЛРС -500
Стоимость судна - Цена договорная

Катер-метчик ВКМ-ЗМ

| ВКМ-3М | ВКМ-3М | ВКМ-3М | ВКМ-3М |
| --- | --- | --- | --- |
| ВКМ-3М | ВКМ-3М | ВКМ-3М |  |

Главные размерения:
Длина корпуса -13,0м
Ширина корпуса -3,03 м
Высота борта -1,2 м
Осадка в грузу -0,48 м
Толщина обшивки борта -3 мм
Толщина днища -3 / 4мм
Толщина палубы -3 мм
Экипаж -2 чел.
Скорость -20 км/час
Дизель-редукторный агрегат на
базе двигателя Д - 243, кол/л.с -1/75
Цена договорная
Класс Речного Регистра "Р"
Срок изготовления 1,5 месяца, условия поставки - транспортабелен по железной дороге
(круглогодично).
Цена договорная

Неводник самометный НС-5

Главные размерения:
Длина корпуса судна -12,8м
Ширина корпуса -3,16м
Высота борта -0,625м
Осадка в грузу -0,46м
Грузоподъемность -8тонн
Толщина обшивки борта -Змм
Толщина днища -Змм
Толщина палубы -Змм
Цена договорная
Класс речного Регистра "Р"
Срок изготовления 1 месяц.

Ларевый плашкоут ПЛС-10

Главные размерения:
Длина корпуса -13,5м
Ширина корпуса -3,64м
Высота борта -1,33м
Осадка в грузу -0,66м
Грузоподъемность -Ютн
Толщина обшивки борта -Змм
Толщина днища -4мм
Толщина палубы -Змм
Экипаж -2 чел.
Цена договорная
Класс Речного Регистра "Р".
Срок изготовления 1 месяц.

Самоходный ларевый бот СЛБ-40

Главные размерения:
Длина корпуса -15,8м
Ширина корпуса -3,7м
Высота борта -1,32м
Осадка в грузу -0,54м
Грузоподъемность -6,22 тн
Толщина обшивки борта -Змм
Толщина днища -4мм
Толщина палубы -Змм
Экипаж -2 чел.
Скорость -18 км/час
Двигатель ((Д - 243), л/с -1/75
Цена договорная
Класс Речного Регистра "Р"
Срок изготовления 2 месяца.

Лодка рыбацкая стальная. Проект 3

Главные размерения:
Длина корпуса -8,45 м
Ширина корпуса -1,53м
Высота борта -0,65 м
Осадка в грузу -0,3 м
Грузоподъемность -1,0 т
Толщина обшивки борта -2мм
Толщина днища -2мм
Цена договорная
Класс Речного Регистра "Р"
Срок изготовления 0,25 мес.

Брандвахта на 14 человек

Главные размерения:
Длина корпуса -19,9м
Ширина корпуса -7,5м
Высота борта -1,0м
Осадка в грузу -0,35м
Толщина обшивки борта -4мм
Толщина палубы -Змм
Толщина днища -4мм
Количество спальных мест -14
Цена договорная
Класс Речного Регистра "Р"
Срок изготовления 4 месяца.

Плавучая база сбора икры (ПБСИ)

Главные размерения:
Длина корпуса -19,9м
Ширина корпуса -7,5м
Высота борта -1,0м
Осадка в грузу -0,35м
Толщина обшивки борта -4мм
Толщина палубы -Змм
Толщина днища -4мм
Количество спальных мест - 8
Камбуз, столовая, цех по переработке и хранению икры в соответствии с проектом
Цена договорная
Класс Речного Регистра "Р"
Срок изготовления 4 месяца.